重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2023〕15号

重庆奇玉峰商贸有限公司：

你公司报送的重庆市武隆区和顺镇青木村饰面用灰岩矿项目（项目代码：2209-500156-04-05-148733）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司编写的《重庆市武隆区和顺镇青木村饰面用灰岩矿项目环境影响报告表》结论及其提出的环境保护措施。

二、项目的主要建设内容和建设规模：项目位于重庆市武隆区和顺镇青木村，矿区面积0.0512km2，开采标高+1110m～+1030m，项目饰面用灰岩矿开采规模为5万m3/a，服务年限10年，配套设施设备及配套基础设施建设，投资900万元，其中环保工程投资23万元，占比约2.56%。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。施工期：施工场地设置沉淀池对施工废水集中处理循环利用，不外排。施工人员产生的少量生活污水，经生化池收集处理后用作农肥施用，不外排。运营期：生产废水、车辆冲洗废水经收集后进入沉淀池经沉淀后回用于生产工序。场内初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用，食堂含油废水经隔油池预处理后与生活污水一起经化粪池收集后用作农肥，不外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。施工期：项目施工过程中，通过对施工场地、运输道路和积尘较大的施工区进行洒水措施，减小扬尘对项目附近环境空气的影响。项目表土剥离、矿山道路施工过程通过洒水降尘等措施降低扬尘对周边环境空气影响。运营期：矿山开采采用湿法作业，矿区装卸作业时对矿石进行洒水，减少装车和下料过程中粉尘的产生量，通过采取场地及道路硬化、车间密闭、洒水降尘等措施控制粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)其他区域排放标准限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选取低噪声施工设备，合理安排施工时间，防止噪声扰民。运营期定期对开采设备及运输机械进行维护保养；禁止夜间运输；运输车辆路经敏感路段时，应降低车速、控制车辆鸣笛次数。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。开采过程产生的表土暂存于表土临时堆场，后期用于土地复垦；沉淀池污泥经自然干化后由袋装至排土场暂存。废机油经收集后暂存在危废贮存点，定期由资质单位清运处理；生活垃圾分类收集、统一袋装后收集放置于垃圾桶中，依托周边村镇的生活垃圾收集和处置设施。

（五）严格落实水土保持措施，减少水土流失；剥离表土集中堆存，用于后期生态恢复和复垦；采取边开采边恢复治理的措施，及时对已开采完的台阶进行植被恢复。严格落实矿山生态环境保护措施，按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和矿山恢复治理方案的要求及时进行矿山生态恢复治理。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各项风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案报区生态环境保护综合行政执法部门备案，定期开展环境应急演练，配备相应的应急物资。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2023年8月9日

抄 送：重庆市武隆区和顺镇人民政府、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、重庆渝佳环境影响评价有限公司。