重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2023〕 20号

重庆市武隆区龙瑞天然气有限公司：

你公司报送的武隆区页岩气压裂返排液治理项目（项目代码：2211-500156-04-01-369347）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆渝三中环保科技有限公司编写的《武隆区页岩气压裂返排液治理项目环境影响报告表》结论及其提出的环境保护措施。

- 项目的主要建设内容和建设规模：项目位于重庆市武隆区长坝组团，布置1套处理能力500m3/d的污水处理系统（预处理系统、生化处理系统等）、污泥处理系统及配套设施。项目总投资3330.64万元，其中环保投资500万元，环保投资占总投资的15.01%。

- 项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

- 严格落实水污染防治措施。施工作业废水经沉淀、除油处理达标后回用于场地洒水，不外排；施工生活污水依托园区市政管网排至武隆区长坝镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入石梁河。运营期污水处理站出水污染物达到园区接管要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，经园区污水管网进入武隆工业园区污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入石梁河。

- 严格落实废气污染防治措施。施工期应加强施工扬尘控制，采用洒水等防尘措施，渣土运输车辆密闭或加盖篷布，砂石料堆场设置围墙、防风抑尘网和防雨顶棚；营运期调节池、沉淀池、气浮池、污泥池、芬顿氧化池、曝气池、接触氧化池、混凝反应池、MBR膜池采取加盖封闭，预留检修孔和入气口；污泥压滤机房四周采用墙体密封，然后将上述产臭单元臭气集中收集至一套“两级水洗+碱洗+活性炭吸附装置”处理后经DA001（15m）排气筒排放，并对厂区加强管理和绿化；项目蒸汽发生器配置低氮燃烧器，2套蒸汽发生器天然气燃烧废气通过管道引至DA002（15m）排气筒排放。

- 严格落实噪声污染防治措施。施工期选取低噪声施工设备，合理安排施工时间，防止噪声扰民。运营期选用低噪声设备；采用建筑隔声；高噪声设备基础减振；水泵、搅拌器等均安置于水下，管道连接处作柔性处理；空压机的进气管埋地处理，设置消声器；厂界建设3m实体围墙和立体绿化隔离带等，确保厂界噪声及各敏感点满足相关标准。

- 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。运营期在未鉴定本项目污泥、MVR 蒸发结晶固体是否属于危险废物前，应按照危险废物进行管理，交有危险废物处理资质的单位进行处置，若鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，销售至可利用单位回用，实现废物资源化。氢氧化钠包装袋、废硫酸桶、废活性炭、废MBR、RO膜、废树脂以及含油棉纱手套分类暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，按照要求设置“六防”措施（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐），定期交由有相应危险废物处理资质的单位妥善处置。

- 严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各项风险防范措施，药剂储罐均设保护围堰，围堰地面及四周裙角进行重点防腐防渗；加药间配备应急物资如防毒面具、耐酸雨鞋、橡胶耐酸碱工作服等应急物资；设置一容积为270m3的事故池；配备应急设备，建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案报区生态环境保护综合行政执法部门备案，定期开展环境应急演练，配备相应的应急物资。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 认真落实报告表提出的环境管理计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众提出的合理环境诉求。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向区生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2023年11月9日

抄 送：重庆武隆工业园区管理委员会、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市武隆区龙瑞天然气有限公司。