# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   丰202井试采先导性试验项目

建设单位（盖章）：重庆页岩气勘探开发有限责任公司

编制日期：          2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 丰202井试采先导性试验项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2308-500156-04-05-239101 |
| 建设单位联系人 | 孙老师 | 联系方式 | 18835532447 |
| 建设地点 | 重庆市武隆区*** |
| 地理坐标 | *** |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业99.陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2150m2（临时占地） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2308-500156-04-05-239101 |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | *** |
| 环保投资占比（%） | 36% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别 设置原则 设置情况 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 不设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 不设置 环境风险 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不设置 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》 发布机关：自然资源部 发布文件名称及文号：关于《重庆市矿产资源总体规划（2021—2025年）》的复函； 审批文号：自然资办函〔2022〕1505号 |
| 规划环境影响评价情况 | 2022年5月29日，生态环境部以环审〔2022〕64号出具了《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目为天然气矿产资源勘查工程，属《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》提出的重点勘查及开采的矿种，项目所在地不涉及自然保护区和生态红线，符合空间管控要求，采取措施后，不会产生不可恢复的破坏性生态环境影响，项目建设符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》、规划环评及审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | （一）与产业政策符合性分析 （1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目（第七类第2条“页岩气、油页岩、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”），符合产业政策。项目符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》中关于清洁生产、生态保护、污染治理、运行风险和环境管理等的相关要求。 （2）与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 根据手册划分，本项目位于“渝东南武陵山区城镇群”，对页岩气勘探无限制性要求，本次勘探作业满足《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）准入布局要求。 （二）与生态环境保护规划的符合性分析 （1）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、长江岸线保护区和岸线保留区、国家湿地公园和生态保护红线，项目用地不涉及负面清单中明确禁止建设的范围，在按照相关规定办理用地手续的情况下，项目建设符合其相关要求。 （2）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中明确：“加快发展清洁能源和新能源。在保护好生态环境前提下有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等，让清洁能源成为能源消费增量的主体。到2025年，非化石能源消费占比达到20%以上。持续推动涪陵区、南川区、綦江区、梁平区页岩气全产业链集群式发展，将重庆建成全国页岩气勘探开发、综合利用、装备制造和生态环境保护综合示范区”，本项目为油气资源勘探，属于页岩气勘探项目，故与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》是符合的。 （3）与《重庆市武隆区生态环境保护"十四五”规划》符合性分析 《重庆市武隆区生态环境保护"十四五”规划》中明确：“加快清洁能源建设。依托武隆丰富的水能、风能、页岩气等能源资源，在保护好生态环境前提下，加快有序发展清洁能源和新能源，建成重庆市清洁能源基地···以清洁低碳为发展方向，因地制宜推动分布式页岩气能源、光伏发电、生物质能等可再生能源开发。加快推进页岩气勘探开发和商业化利用，完善页岩气地面集输管网、管道联络线和配套设施的建设···”。本项目为油气资源勘探，属于页岩气勘探项目，故与《重庆市武隆区生态环境保护"十四五”规划》是符合的。 （4）与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012-03-07实施）对比分析详见表1-1。 表1-1 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析 序号 技术政策要求 本工程内容 符合性 二 生态保护 1 油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。 本项目利用原有井筒，不新增井口。 符合 2 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。 本项目页岩气在试采期间放空废气全部在燃烧池进行充分燃烧后排放。 符合 三 污染治理 1 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。 试采过程中产生的气田水前期全部运至武隆工区采出水处理站进行处理，后期运至武隆区页岩气压裂返排液和采出水治理站或其他有能力处理的处理站进行处理，不外排。 符合 2 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。 试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。 项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《非常规油气开采污染控制技术规范》（SY/T7482-2020）落实防渗措施。 符合 3 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 项目在井口及易产生废油的生产设施底部进行防渗处理，并采用废油桶收集可能产生的废油，完井后交有相应危险废物处理资质的单位处置。 符合 4 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。 根据监测结果（表3-10），本项目土壤监测因子的标准指数均小于1，本项目所在区域的土壤环境质量均能满足相应的筛选值要求。 符合 四 运行风险和环境管理 1 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 项目业主制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。 符合 2 在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。 项目制定有完善的套管监测维护计划和制度，防止页岩气泄漏污染地下水。 符合 3 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 项目业主单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。 符合 4 油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 项目业主设置有突发环境事件应急预案，并定期举行演练。在站场周边设置有事故监测点，实时监测危险因子。 符合 通过将本项目工程内容、环保措施内容与《石油天然气开采业污染防治技术政策》中清洁生产、生态保护、污染治理、运行风险和环境管理等内容进行对比分析，项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求 （5）与《地下水管理条例》符合性分析 本项目与《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号文，2021年12月1日实施）对比分析详见表1-2。 表1-2 与《地下水管理条例》符合性分析 序号 技术政策要求 本工程内容 符合性 一 污染防治 1 兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施 本项目为页岩气勘探项目，本次环评中已有地下水污染防治的相关内容，并提出了相关防护性措施 符合 2 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：（1）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；（2）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；（3）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； 本项目不排放水污染物，试采过程中产生的气田水前期全部运至武隆工区采出水处理站进行处理，后期运至武隆区页岩气压裂返排液和采出水治理站或其他有能力处理的处理站进行处理，不外排。 符合 3 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：（1）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； 本项目属于天然气勘探项目，本次环评对施工期及试采期均提出了源头控制措施，并在站场实施分区防渗。 符合 4 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 本项目利用原有井筒对本区域进行勘探，不新增钻井；项目施工期间用清水洗井，产生的洗井废水全部外运处理，且本项目在试采期做好了站场的地下水污染防治措施，范围也未在泉域保护范围内。 符合 由上表分析可知，本项目建设符合《地下水管理条例》（2021年）中的相关要求。 （6）与《重庆市生态功能区划》（修编）符合性 本项目所在地属“Ⅲ1-1方斗山-七曜山水源涵养-生物多样性保护生态功能区”，不涉及自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区，即本项目不在《重庆市生态功能区划》（修编）中明确的限制开发区、禁止开发区内，项目建设与重庆市生态功能区划的相关要求无冲突。 （7）与城镇用地规划符合性分析 根据武隆区土地利用总体规划，本项目所在地为农村区域，占地不属于城镇建设用地，因此，项目建设不违背用地规划要求。 （8）与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析 表1-3 与环办环评函〔2019〕910号符合性分析表 序号 相关要求（摘录） 本工程情况 符合性 1 （一）油气企业在编制内部相关油气开发专项规划时，鼓励同步编制规划环境影响报告书。 项目所在区域未编制油气开发专项规划，且本项目为勘探项目。 符合 2 （五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。 本项目为页岩气勘探及试采阶段地面工程，主要目的是为了进一步摸清区域地质认识及储量规模，以确定开发方式及编制下步开发方案。 符合 3 （八）涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。 项目试采过程中产生的气田水前期全部运至武隆工区采出水处理站进行处理，后期运至武隆区页岩气压裂返排液和采出水治理站或其他有能力处理的处理站进行处理，不涉及回注。 符合 4 （九）油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 本项目不涉及钻井工程，不产生油基泥浆、含油钻屑等。 符合 5 （十）应对废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回试采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注站场硫化氢的无组织排放。站场加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求。 本项目试采页岩气不含硫，站场内设备及管线均为密闭集输，不设置水套炉等加热设备。 符合 6 （十一）施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。 项目拟建站场占地较小，且均为临时占地，施工时间较短。试采阶段选用低噪声设备，确保厂界噪声达标，避免噪声扰民。 符合 7 （十二）陆地油气长输管道项目，原则上应当单独编制环评文件。油气长输管道及油气田内部集输管道应当优先避让环境敏感区，并从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面进行深入论证。高度关注项目安全事故带来的环境风险，尽量远离沿线居民。 本项目不涉及外部管线建设。 符合 8 （十四）油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。 项目严格按照要求执行环境风险防范措施，并按环境风险管理要求以及行业规范编制突发环境事件应急预案，并按规定履行相关报备程序。 符合 综上，本项目符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）的相关要求。 （三）与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线位置关系 根据与重庆市生态保护红线叠图分析，丰202井所在位置不涉及重庆市生态保护红线范围，项目与生态保护红线的位置关系见附图。 （2）与“三线一单”位置关系 “三线一单”包含生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），根据重庆市“三线一单”智检服务系统查询结果，丰202井位于武隆区一般管控单元-乌江白马（编码ZH50015630005）。本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型 ZH50015630005 武隆区一般管控单元-乌江白马 一般管控单元 管控要求层级 管控类型 管控要求 建设项目相关情况 符合性分析结论 全市总体管控要求（一般管控单元总体管控表） 空间布局约束 1.优化调整畜禽养殖布局。 不涉及 / 污染物排放管控 2.加强农业农村污染治理。 不涉及 / 环境风险防控 / / / 资源开发利用效率 / / / 武隆区总体管控要求 空间布局约束 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外（农副食品初加工等），应当进入工业园区（工业集聚区）。对未进入工业园区（工业集聚区）的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。 本项目为页岩气勘探项目，属于地下决定地上。 符合 污染物排放管控 强化工业企业废水处理，优化污水处理设施处理工艺。 试采过程中产生的气田水前期全部运至武隆工区采出水处理站进行处理，后期运至武隆区页岩气压裂返排液和采出水治理站或其他有能力处理的处理站进行处理，不外排。 符合 环境风险防控 加强重点河段、水库（湖库）、饮用水水源地、人群活动区域等环境敏感区周边企业风险源和交通运输的监管，划定防护范围，并在环境敏感区域设立地理界标和警示标志，减少突发环境污染事故的损失和影响。加强污染源头防控，防范新增土壤污染，加强土壤环境调查、风险评估和污染地块治理修复的环境监管，实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。 本项目不在重点河段、水库（湖库）、饮用水水源地、人群活动区域等环境敏感区周边，经采取本环评提出的风险管控措施后，项目环境风险可控 符合 资源开发利用效率 严格控制流域和区域取用水总量，制订各乡镇取用水总量控制指标体系；加强饮用水水源安全保障；维持河流合理流量以及水库、地下水的合理水位，保持河（库）生态健康。 本项目不涉及取水。 / 武隆区一般管控单元-乌江白马（编码ZH50015630005）管控要求 空间布局约束 适时开展农用土地污染状况详查，对结论为污染严重的严格用途控制、禁止种植食用农产品和饲草 本项目不涉及 / 污染物排放管控 推动污染企业退出，鼓励企业自愿“退城进园”。 本项目不涉及 / 环境风险防控 实施农用地分类管理，保障农产品质量安全 本项目不涉及 / 资源开发利用效率 区域小水电站按照相关要求核定生态流量、增加生态流量监测设施并加强监督管理；矿山企业严格按照年度《矿山环境恢复治理和植被恢复实施方案》进行植被恢复等相关治理工作。 本项目不涉及 / 综上分析，本项目属于天然气勘探工程，项目位于“三线一单”中的一般管控单元，勘探施工作业过程中将对产生的污染物进行合理的处理及处置，严格落实区域生态环境保护的要求；项目符合重庆市及武隆区“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”的管控要求。 （3）与“三区三线”国土空间管控符合性分析 本项目位于重庆市武隆区，根据重庆市规划和自然资源局国土空间用途管制红线智检服务系统的核实结果，本项目不涉及城镇开发边界、生态保护红线和永久基本农田，项目临时占地全部为旱地，面积2150m2。 本项目为天然气勘探工程，建设单位在严格按照相关法律法规及政策要求，在开工前完善临时用地相关手续，则可满足“三区三线”国土空间管控相关要求。 在项目施工过程中应做好临时占地表土集中堆放、截排水沟、挡土墙等水土流失控制措施，在施工临时占地结束后，立即按照耕地的复垦要求，对临时占用的耕地采用施工期剥离的表层土实施土地复垦，恢复其使用功能或原有功能并通过地方自然资源管理部门验收。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 丰202井试采先导性试验项目位于重庆市武隆区，距离武隆城区47km，省道S203贯穿而过，交通条件比较便利。站场距离***约2.8km，***有村道。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | （一）项目由来 重庆页岩气勘探开发有限责任公司于2018年6月取得批复号为“渝（武）环准〔2018〕009号”环评文件批准书（见附件），2020年12月完成竣工环保验收调查并取得专家组验收意见（见附件）。在丰H2平台1#井勘探过程中，未获可开发利用的工业气流，故于2020年5月关井，并将丰H2平台1#井改名为丰202井。随着页岩气井下提升泵提升能力及技术革新，2023年8月重庆页岩气勘探开发有限责任公司重新对此区域进行勘探，将丰202井作为勘探井以探明区域内页岩气储量。故本项目以“丰202井试采先导性试验项目”立项并开展勘探事宜。本次勘探不对原丰202井井身结构及构造改变，仅利用原丰202井井筒进行试采。 （二）项目组成 本项目为油气资源勘探而实施的一口勘探井，仅有施工期和试采期，试采期预计产气量约为***m3/d，产出气由站场内部管线输送至外输管线（外输管线由售气方建设，后续单独进行环评，不纳入本次评价）。 本项目主要建设内容为利用原丰202井筒进行增压、气举排水采气、泡沫排水采气等井筒作业，并配套相应的地面工艺设备，项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 名称 单位 数量 主要工程量 备注 主体工程 试采站场 站场 m2 2140 75m×35m，按重点防渗区和一般防渗区进行建设。 新建 井口区域 个 1 在井口安装地面安全阀、单井ESD控制系统、电动调节阀、油嘴管汇、单流阀等。 井筒依托原有，其余新建新建 设备、设施基础 套 1 6.3MPa测试分离器、污水罐、泡排设备。 新建 分离器 套 1 开井后对井下返排液进行气、水分离。 新建 辅助工程 放空系统 套 1 燃烧池占地约4m3，池体采用C30（P8）钢筋混凝土浇筑，上部防火墙为岩砖砌筑。 新建 公用工程 供配电 接入当地电网 依托 消防 站场内配若干手提式干粉灭火器，分布于工艺区、井口区及大门多处。 新建 排水 截排水沟 m 95 站场外修建截水沟将站场外雨水截留导排至周边。 新建 环保工程 污水罐 m3 200 4×50m3，用于存放气田水。试采前期采用罐车运至武隆工区采出水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，后期待武隆区页岩气压裂返排液和采出水治理站建成后，废水运至武隆区页岩气压裂返排液和采出水治理站（或周边其他可接收且环保手续齐全的工业污水处理厂）进行处理，现场不外排。 污水罐新建，其余依托 围堰 个 1 位于污水罐区。 新建 危废暂存点 个 1 位于站场东南角，采取“四防”措施并做重点防渗处理。 新建 表土堆场 m2 400 在站场内部西侧设置表土堆场，占地约400m2 新建 （二）原辅材料及主要设备情况 *** （三）主要工程参数 （1）完井方式 若目的层无可工业化开采的气量，则按规范封井；若在目的层达到可工业化开采，则正式试采。 （2）油气及硫化氢分布情况预测 根据西南油气田分公司重庆环境节能监测中心《丰202天然气组成检测报告单》（时间2020-01-16），丰202井在龙马溪组钻井过程中气测显示和天然气组分分析均未见硫化氢，预测丰202井不含硫化氢，但也应加强硫化氢的监测和防控工作。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目为页岩气勘探工程，项目仅有站场的施工期及试采期，不包含站场运营期及外部管线建设。若测试具有开采价值，相关开采工程另行开展环评工作。 （一）施工布置情况 （1）井筒建设 站场平整完成后，井筒施工采用350修井机，在压井的状态下起出原井管柱（含原放置于井筒内的泵），再将2寸连续油管通、洗井至人工井底，最后按照设计下入新的生产管柱。 （2）站场建设 待站场平整、井筒施工结束后，进行现场生产设备安装，站场中后场主要布置井口阀门系统、污水罐、分离器。 （二）施工占地情况 预计总占地面积约2150m2，暂按临时用地办理手续，试采结束后确需转为生产井再另行办理相关手续。项目占地情况详见表2-5。 表2-5 本工程占地类型一览表（单位：m2） 项目区域 合计 0103旱地 站场（含表土临时堆场） 2140 2140 燃烧池 4 4 燃烧池管线 6 6 总计 2150 2150 |
| 施工方案 | （一）施工工艺及产污分析 施工期内的主要工程活动是站场地面工程及相关辅助工程的建设。 （1）施工工艺及产污分析 ①工艺流程 施工期主要为修井和站场施工，修井流程为：采用修井机，在压井的状态下起出原井管柱（含原放置于井筒内的泵），再将2寸连续油管通、洗井至人工井底，最后按照设计下入新的生产管柱。站场施工流程为：在修井结束后，对地面设备设施进行安装调试。环境影响主要为土建施工环境影响，场内土石方平衡，无弃土方量，设备基础构筑及安装施工时间短，其环境影响较小。 ②施工产污分析 水土流失和植被破坏：施工场地平整和挖填放过程可能造成地面裸露，形成水土流失，导致地表原有植被破坏。根据设计资料，项目挖方量约930m3，填方量约300m3，剩余表层耕植土量约630m³，在耕植土存放区暂存，待完钻后用于临时占地恢复表层覆土，项目挖填方能做到场内自行平衡，无多余弃方。 大气污染：施工期废气主要为施工机具作业时产生的含CO2和NOx机械废气，土石方开挖、场地平整及物料装卸等施工过程产生的粉尘，车辆运输产生的二次扬尘，以及站内管道的焊接烟尘。 水污染：施工期污废水主要来自生产废水、试压废水、洗井废水和施工人员生活污水。生产废水主要为来自于砂石料拌合废水、施工机具保洁废水等，该类废水中主要污染物为SS，并含少量石油类，施工废水经场地修建的截排水沟截留后简单沉淀处理后循环用于施工场地洒水抑尘，不外排。管道组焊前将对单根管道进行人工清扫，施工完成后将采用压缩空气对全线进行吹扫，最后采用洁净水试压，预计本项目内部管道试压废水约5m3。由于试压主要为管道密闭性检验，试压后排出的废水较清洁，主要污染物为SS，经沉淀后回用于洒水抑尘和周边绿化。洗井废水主要为洗井过程中产生的废水，洗井采用清水，不添加其余物质，产生量约为30m3，洗井后产生的废水中主要污染物为COD、SS、石油类和氯离子等，洗井废水全部采用罐车外运处理。施工期施工人员高峰时日工人数约15人，施工人员生活用水以每人100L/d计，产污系数取0.9，施工期间生活污水产生量约1.35m3/d。主要为就近聘请的当地民工和专业设备安装调试人员，施工不设施工营地，施工人员租住在附近农户家中，产生的生活废水利用农户已有设施收集处置，不外排。 噪声污染：施工过程中噪声源主要来自挖掘机、推土机、载重汽车、装载机等施工机具作业时产生的噪声，为非连续噪声源，各施工机械点距5m的声级约为82~95dB（A）。 固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾、原有井下管柱以及废包装材料、废焊条等。生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集处置，原有井下管柱交由重庆页岩气勘探开发有限责任公司进行回收处理，废包装材料、废焊条等施工废料经收集后外售废品回收站回收利用。 （二）施工时序及建设周期 本项目共计实施1口勘探井，先在压井的状态下起出原井管柱（含泵），再进行2寸连续油管通、洗井至人工井底，最后下入新的生产管柱，待井筒完成后，实施地面工程建设，预计施工时间总计约6个月，施工期间施工人员数量约15人，生活设施为依托周边居民。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | （一）生态环境概况 （1）地形地貌 武隆区地处云贵高原、大娄山系的延伸部分和川东平行岭谷褶皱带的过渡区域，属岩溶低中山地貌区，东箐山、白马山和弹子山三条大山脉相互平行从东北入境，组成桐梓、木根、双河、白马山高地。县境内主要山峰有北部的大尖峰、磨槽湾及南部的尖峰岭和锣鹰山等。整体地势东北高、西南低，以山地为主，一般山峰海拔高程为700~1600m，一般相对高差都在700~1000m之间，县境内最高点为木根乡磨槽湾，海拔高程为2033.3m最低处为兴顺乡大溪河口，海拔160m。 本项目位于武隆区北部，属低山地貌区，地势总体北高南底。 （2）地质构造 区域地质构造属新华夏系扬子准地台北东缘，南邻鄂黔地台褶皱束，属七曜山大断裂东侧的七曜山凹褶束，侏罗纪末期燕山动运形成的构造体系，属新华夏构造体系。 本项目所在区域位于七曜山基低断裂西侧，方斗山冲断背斜东南侧的河谷地带。 （3）地表水系 本项目所在区域地表水系属于清水溪，清水溪发源于武隆区，全长16km，集雨面积183km2，平均比降72%，多年平均流量4.91m3/s。本项目所在区域水系图详见附图5。 （4）生态环境简况 ①生态功能区划 根据《重庆市生态功能区划》（修编），项目所在地属“III1-1方斗山-七曜山水源涵养-生物多样性生态功能区”。主导生态功能为生物多样性保护和水文调蓄，辅助功能有水土保持、水源涵养和地质灾害防治。 主要生态问题：坡耕地比重大，降雨量大且集中，水土流失严重，植被退化明显，生物多样性下降，土地石漠化严重，地质灾害频繁。 ②动物植物情况 根据现场调查，本项目占地范围内主要为耕地，植被类型主要为玉米、红薯等栽培植被，无国家级、省级重点保护野生植物，也无古树名木分布。项目所在地主要为农业生态系统，土地垦殖度较高，栽培植被以玉米、红薯、辣椒等为主。项目所在地以人居环境为主—居民住宅地及农田生境，人为干扰强度较大，野生动物栖息地较小，大型兽类极少见，未发现受保护的野生动物分布。项目用地范围及周边以鸟类为主，兽类、爬行类、两栖类较少，多为和人类关系较为密切或适应了人类影响的种类。 ③土地利用现状 本项目500m生态评价范围内共有耕地、林地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等5种土地利用类型，本次评价范围内土地利用现状具体见表3-2，土地利用现状图见附图4。 表3-2 生态评价范围内土地利用现状表 一级类（编码 名称） 二级类（编码 名称） 面积（hm2） 占比（%） 01 耕地 0103 旱地 32.05 39.30 03 林地 0307 其它林地 43.82 53.73 07 住宅用地 0702 农村宅基地 4.98 6.11 10 交通运输用地 1003 公路用地 0.15 0.18 11 水域及水利设施用地 1101 河流水面 0.56 0.69 合计 81.56 100 由表可知，调查范围内土地利用现状以耕地和林地（其它林地）为主，占地不涉及天然林和公益林。耕地和其他林地土地利用类型共占调查面积的93.02%，其余类型面积较少 （5）土壤类型 根据国家土壤信息服务平台查询结果，项目用地范围极其周边200m范围的土壤类型为***。 （二）环境质量现状 （1）环境空气质量现状及评价 根据重庆市生态环境局2023年5月22日发布的《2022年重庆市生态环境状况公报》，本项目所在的武隆区为达标区。 表3-3 武隆区空气质量现状评价表（单位：μg/m3） 因子 PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3 CO (mg/m3) 武隆区 42 24 13 23 119 0.9 标准值 70 35 60 40 160 4 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 （2）地表水环境质量及评价 项目南侧41m为清水溪（III类水体），项目污废水全部回用或外运处理，不涉及污废水排放。 本项目周边最近地表水为清水溪，位于项目南侧约41m处，清水溪为乌江支流，参照下游乌江水域功能为Ⅲ类地表水体。根据武隆区生态环境局公布的《2023年8月武隆区生态环境质量月报》，乌江1~8月水质类别为Ⅱ类，满足水域功能要求，区域水环境质量现状良好。 （3）地下水环境质量现状及评价 ①地下水监测布设 2023年10月7日对场地周边设置的1个地下水监测点进行了一期监测，监测点位置见表3-4和附图6。 表3-4 地下水水质现状监测点布置情况表 名称 经度 纬度 与本项目相对位置关系 D1 *** *** 站场下游西南侧，距离井口161m，低于站场6m ②地下水监测结果及评价 按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，采用标准指数法对地下水监测数据进行了评价。监测结果表明各监测点各项监测因子均满足相应水质量标准要求，区域地下水水质较好。 （4）声环境质量现状及评价 ①声现状监测布点 监测时间2023年10月6~7日，监测点位见表3-6和附图6。 表3-6 声环境监测点位布设 监测点位 监测点位 备注 N1 拟建站场东南侧边界处 环境噪声 N2 井口西南侧居民点处 ②声环境现状监测结果及评价 根据监测结果，各监测点昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （5）土壤环境质量现状及评价 ①区域土壤环境现状调查 本项目周边200m范围内土壤类型为***。 土壤监测布点 表3-9 土壤监测布点情况 监测点 位置 监测点类型 监测因子 S1 项目占地范围内西侧紧邻井口处 柱状点 特征因子，第一层加测GB36600基本因子 监测因子：GB36600基本因子：表1中45项（砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）； 特征因子：pH、石油烃、氯化物、硫酸盐、钡。 ②土壤现状监测结果及评价 根据土壤导则要求，本次评价采用标准指数法，评价标准参照《土壤环境质量 建设地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值。由监测结果可知，本项目土壤监测因子的标准指数均小于1，说明本项目所在区域的土壤环境质量均能满足相应的筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （一）原项目手续情况 2018年6月，武隆区环境保护局以“渝（武）环准〔2018〕009号”批复了《丰H2平台钻井工程环境影响报告书》。 2020年12月，《丰H2平台钻井工程竣工环境保护验收报告表》通过专家组验收。 （二）原项目生态环境影响及采取的防治措施 生态环境：项目基础开挖前，表层熟土剥离后单独堆放于附近的临时堆场内，复垦期全部用于临时用地的生态恢复。站场修建了排水沟；弃土转运至指定的临时弃土场进行集中堆放，无乱丢弃现象。放喷管线出口位置修建放喷坑。污染物全部分类收集不外排，全部交由相关资质的公司处理。原项目只实施了1#井，其余井未实施。1#井直井实际完钻井深***，直改平实际完钻井深***，采用水泥泥浆和油基泥浆钻进，套管射孔完井，后续由于无工业价值产气，因此无试采阶段。完钻后对站场进行复垦，恢复为旱地。 废水：地表水：钻井废水通过沉淀处理后部分回用于钻井生产用水，部分回用于压裂液调配用水，不外排。压裂返排液进入清水罐中贮存，由成都恩城公司预处理后转运至焦页41平台回用。生活污水经化粪池收集后用于旱地用作农肥，不外排。地下水：项目采取了钻井工艺优化和并对站场、泥浆循环罐、储备灌及柴油灌区、压裂液返排池、应急池及放喷坑等采取分区防渗措施。 废气：柴油发电机设备为成套设备，有自备的处理设施和排气筒。空气钻井阶段的含尘废气，在地面的返空排砂管出口接入“不落地”随钻处理水罐内，采用水洗除尘处理，废气接入放空管中至放喷坑排放。测试放喷废气作燃烧处理；站场公路夯实硬化；检修废气通过管道引至燃烧池燃烧。 噪声：钻进设备选型时选取的高效低噪声设备，浆泵置于钻井平台内，基础安装减振垫层。 固废：钻井排出的水基泥浆采用压滤设备对其进行固化处理后，外运至东方希望重庆水泥有限公司资源化利用。油基岩屑在泥浆循环系统旁的收集桶收集后在危废暂存区存放，定期交由重庆埠源环保科技有限公司进处理。废油作为油基泥浆的添加剂综合利用，现场无遗留。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。 完井期环保措施：完井后除返排池、应急池由于当地居民要求保留外，其余站场设施全部拆除后进行复垦。 原项目于2020年5月关井，关井后，建设单位对原项目进行了复垦，原有噪声、废气、废水、固废污染随着关井而停止，原有项目已进行竣工环保验收，根据现场调查，无遗留生态环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | （一）生态环境保护目标 根据现场调查，本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、永久基本农田、天然林、公益林等生态敏感区，不在武隆区生态保护红线范围内，也不涉及珍稀保护动植物及古树名木。本项目主要生态保护目标为井口周边500m范围内的农业生态系统。 （二）环境空气保护目标 根据调查，本项目井口周边500m范围内环境空气保护目标分散居民点约有9处，共计91户，分布情况见表3-11和附图3。 表3-11 大气环境主要保护目标表 名称 国家2000坐标系/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对井口方位 相对井口距离/m 横坐标Y 纵坐标X 1#居民 *** *** 居民 1户约3人 二类 SW 198 2#居民 *** *** 20户约60人 SW 104~330 3#居民 *** *** 19户约57人 E 140~295 4#居民 *** *** 13户约40人 E 330~490 5#居民 *** *** 3户9人 SE 490~500 6#居民 *** *** 5户约15人 SE 300~340 7#居民 *** *** 4户约12人 SE 435~470 8#居民 *** *** 6户约18人 S 325~475 9#居民 *** *** 20户约60人 SW 320~480 （三）地表水环境保护目标 根据现场踏勘，项目所在地属于清水溪流域（III类水体），所在地周边居民饮用水取自周边溶洞水，采用管道引至居民家中，评价范围内无城镇集中式饮用水源地分布。 （四）地下水环境保护目标 结合资料整理分析和现场调查结果，本项目建设场地不在任何集中式饮用水源准保护区和与地下水环境相关的其它保护区范围内，各站场周边仅零星分布有分散式饮用水水源—溶洞水，综上所述本项目地下水环境保护目标为站场周边村庄自然出露的飞仙关组及长兴组溶隙溶洞水。评价区内地下岩溶中等发育，位于井口东南侧30m处发育有一地下岩溶暗河，暗河连通性较好，暗河走向与沟谷地形走势一致，自东北向西南方向径流，暗河排泄出水口位于井口西南直线距离5.7km处，该暗河排泄点应做为重点保护目标；此外，站场下游约540m处发育有一落水洞，落水洞与暗河相通，应划分为重点保护目标。 根据现场调查，各保护目标分布、保护目标信息以及与站场的位置关系见表3-12，分布情况见附图。 表3-12 站场周围地下水环境保护目标一览表 名称 经度 纬度 与站场位置关系 调查点类型 出露地层 用途 供水人口（人） 流量（L/s） 是否敏感 D1 *** *** 站场下游西南侧，距离井口161m，低于站场6m 溶洞 P2c 饮用 4 0.1 是 D2 *** *** 站场上游西北侧，距离井口486m，高于站场42m 溶洞 T1f 饮用 9 0.2 是 D3 *** *** 站场侧方向西南侧，距离井口987m，高于站场44m 溶洞 T1f 饮用 49 0.5 是 D4 *** *** 站场上游，东南侧，距离井口254m，高于站场13m 溶洞 P2c 饮用 40 0.8 是 D5 *** *** 站场上游，东北侧，距离井口746m，高于站场39m 溶洞 P2c 饮用 39 0.6 是 D6 *** *** 站场侧方向，西侧，距离井口347m，高于站场1m 溶洞 P2c 饮用 5 0.1 是 D7 *** *** 站场上游，东南侧，距离井口437m，高于站场39m 溶洞 P2c 饮用 16 0.4 是 D8 *** *** 地下暗河出水口，站场下游，西南侧，距离井口5.7km，低于站场170m 溶洞 P2c 未开发 / / 是 D9 *** *** 站场下游，西南侧，距离井口536m，低于站场9m 落水洞 P2c 未开发 / / 是 D10 *** *** 站场侧方向，东南侧，距离井口170m，与站场高差0m 落水洞 P2c 未开发 / / 是 D11 *** *** 井口东南侧30m处 地下岩溶暗河 P2c 未开发 / / 是 （五）声环境保护目标 本项目声环境保护目标主要为井口周边300m范围内的分散居民，声环境保护目标分布情况见表3-13和附图3。 表3-13 评价区声环境主要保护目标表 声保护目标名称 空间相对位置关系/m 距站场最近距离/m 方位 执行标准/功能区类别 声环境保护目标情况说明 X Y Z 1#居民点 *** *** *** 149 SW 2类 1户约3人 2#居民点 *** *** *** 67~300 SW 2类 18户约55人 3#居民点 *** *** *** 118~228 E 2类 19户约57人 （六）土壤环境保护目标 本项目土壤保护目标为项目临时占地范围及其周边200m范围内的耕地、分散居民点，土壤类型为暗黄棕壤土。 （七）环境风险保护目标 根据现场调查，站场周边500m范围内无村镇、学校等人口相对密集的场所，距离最近的场镇2.8km，3km环境风险评价范围内有场镇以及人口相对密集区等社会关注点。各环境风险评价保护目标基本情况详见表3-14。 表3-14 评价区环境风险保护目标表 序号 名称 方位 环境敏感特性 1 分散居民点 井口周边107~500m 分散居民80户，234人 2 分散居民点 井口周边500m~1.5km 约400户，1~3F，瓦房或砖混 3 分散居民点 井口周边1.5~3.0km 约700户，1~3F，瓦房或砖混 4 ***镇 井口东北侧2.6~3km 约100户，1~3F，瓦房或砖混 |
| 评价 标准 | （一）环境质量标准 项目所在地环境功能区划及执行的环境质量标准见表3-15。 表3-15 环境所在地环境功能区划及执行标准 序号 项目 功能区划及执行标准 1 环境空气 二类区，执行《环境空气质量标准》(B3095-2012)中的二级标准 2 地表水环境 Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水环境 Ⅲ类区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 5 土壤环境 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 6 生态功能 属于《重庆市生态功能区划》（修编）中的III1-1方斗山-七曜山水源涵养-生物多样性生态功能区。 （二）污染物排放标准 项目执行的污染物排放标准见表3-16。 表3-16 项目执行的污染物排放标准 序号 污染物 执行的排放标准 1 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），试采期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 2 污废水 本项目废水不直接外排，全部外运进行处理，试采前期采用罐车运至武隆工区采出水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，后期运至武隆区页岩气压裂返排液和采出水治理站（或周边其他可接收且环保手续齐全的工业污水处理厂）进行处理。 3 废气 施工期废气排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域标准 4 固体废物 生活垃圾依托周边居民自有设施处理，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号文） |
| 其他 | 总量控制指标 鉴于本项目属于区域天然气资源勘探井，仅为施工期，项目不涉及运营期特点，该项目在满足达标排放和环境功能区划达标的前提下，不核定总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | （一）施工期工程分析 （1）施工期生态环境影响分析 本项目占地范围内不涉及天然林、公益林，占地植被为耕地植被，区域内未发现珍稀保护植物。本项目对植被的影响主要表现在施工占地对植被的破坏以及挖填放产生的土石方。项目土石方场内自行平衡，不需设置取土场及弃土场。施工剥离表层耕植土，在场地西侧台阶地内设置耕植土临时堆场内暂存，在项目完井后用于临时占地恢复表层覆土，并对临时占地进行土地复垦和生态恢复，施工期间对区域植被影响小。 评价区内野生动物种类较少，无大型野生哺乳动物，为常见的蛇类、啮齿类、鸟类及昆虫等，无珍稀保护动物。项目占地面积较小，对当地地表植被的影响也是局部的，不会引起该区域野生动物生存环境大面积的明显改变，施工期间对野生动物影响小。 （2）环境空气影响分析 施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘及燃油动力机械废气。项目所在区域的年平均风速小，且施工时间很短，完成后影响即行消失；各类燃油动力机械排放的废气中含CO和NOx等污染物，燃油机械为间断施工，污染物产生及排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。因此，施工期废气对当地环境空气影响较小，在当地环境可接受范围内。 （3）水环境影响分析 施工期间废水主要为生活废水、洗井废水和试压废水。施工现场不设施工营地，施工人员生活污水依托周边居民自有设施收集，主要为进入居民旱厕收集后用于农肥，不外排；洗井废水经罐车外运处理，不外排；试压废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘或周边绿化，不外排。 （4）声环境影响分析 施工设备运行时间不固定，噪声源强在82~95dB（A），施工噪声源可近似视为点声源，露天场地施工难以采取吸声、隔声等措施，对施工区附近声环境有影响。本项目仅昼间施工，在不采取噪声防治措施的情况下，预计在施工厂界外25m范围内会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的标准限值，预计在施工场界外100m范围内会超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间60dB（A）的标准限值。 根据调查，本项目距离站场边界100m范围的居民点为2#居民点，施工期间在临近居民侧施工时噪声对其可能产生短期的影响，影响随施工结束而结束。 （5）固体废物环境影响分析 施工人员生活垃圾依托当地居民房自有设施，进入当地农村垃圾收运系统，由当地环卫部门清运并妥善处置。施工过程中产生的废包装材料、废焊条、检修废渣，以及施工过程中产生的废金属等施工废料经收集后外售废品回收站回收利用。原有井下管柱交由重庆页岩气勘探开发有限责任公司进行回收处理。采取上述措施后，固体废物得到合理处理与处置，对当地环境影响小。 （6）土壤环境影响分析 施工期对土壤的影响主要体现在开挖、填埋行为对土壤结构的破坏，施工前对占地的表层耕植土进行剥离并集中堆放，临时堆场采取严格的水保措施防止水土流失，施工结束后剥离的表层耕植土用于临时占地复垦及生态恢复表层覆土，可降低对土壤结构的影响。项目临时占地在土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 地下水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水、施压废水、洗井废水和生活污水。 施工人员生活污水依托当地的生活污水处理系统。因此，施工期生活污水污水对区域地下水环境的影响较小。 生产废水主要为砂石料拌合废水、施工机具保洁废水，主要污染物为SS和石油类，产生量较小，经场地修建的截排水沟截留后简单沉淀处理后循环用于施工场地洒水抑尘，不外排，对地下水的影响较小。 试压废水污染物主要为SS，经沉淀后回用于洒水抑尘和周边绿化，对地下水影响较小。 洗井废水主要为洗井过程中产生的废水，主要污染物为COD、SS、石油类和氯离子等，全部采用罐车运至武隆工区采出水处理站进行处理后达标排放，对区域地下水影响很小。 综上，项目施工期废水产生量较少且水质简单，均可以得到合理有效处置，可能造成地下水污染的装置和设施较少，不会对地下水环境造成较大影响。 （二）试采期环境影响分析 本项目试采期间采用井口节流工艺，不涉及井下节流，试采期试采总体工艺流程为：采用“井口阀组+分离计量橇”的工艺。试采期间采用气举排水采气与泡沫排水采气工艺，气举排水采气工艺使用氮气对井下进行增压，使井下压强增加，从而工艺用气顺利开采。试采期期间采用泡沫排水采气工艺，采用泡沫排水剂（植物甙复合表面活性剂，非危险化学品，产品说明及检验报告见附件）对井下页岩气废水起泡，通过降低压强，泡沫将井下气流及页岩气废水带出，从而能顺利开采页岩气。 本项目试采期为无人值守，紧急情况下的应急放空系统采用自动点火泄压方式进行。当设备出现故障时，井控装置自动切断上游采气阀、下游出站阀组，打开放空系统，使地面采气工艺管道内天然气经地面管道输送至燃烧池燃烧后排放。 （1）试采期地表水环境影响分析 本项目试采期废水主要为分离的气田水以及非正常工况下产生的检修废水。试采期为无人值守，故不产生生活污水。 气田水：本项目设置了分离器，试采期将产生分离的气田水。根据项目前序排采测试数据，气田水产生量约为15m3/d，持续时间约1年；第一年后水量将显著减少，第二年气田水产生量约5m3/d，由于页岩气井井口压力、产量衰减较快，随着试采时间延长，气田水量将进一步减少。本项目试采年限约2年，共产生约0.73万m3废水。 检修废水：本项目每年约进行2次检修，将产生少量检修废水，根据类比同类型项目，检修废水产生量约2.0m3/次。检修废水依托污水罐暂存，后续采用罐车外运至污水处理站进行处理后达标排放。 （2）地下水环境影响分析 ①预测与评价范围 本次模拟预测范围为站场周边区域，包括地下水保护目标和环境影响的敏感区域，预测范围为7.42km2。 ②地下水预测模型 A 含水层概化 根据对评价区内水文地质条件分析可知，区内地下水埋深较大，含水层为飞仙关组及长兴组灰岩，区内地层岩溶较发育深度在60~80m左右。按最大限度考虑，因此将站场80m以上概化为含水层，而80m以下地层岩溶不发育、地下水赋存差，故概化为相对隔水层。 B 边界条件概化 根据对区内地形地貌、水文地质条件和地下水流场分析可知，本次水文地质单元的划分主要以地表分水岭、地表水分布范围和地下水流场作为划分依据，具体边界划分如下：西南部边界概化为排泄边界，东南、东北、西北部边界概化为补给边界，上述场地边界共同圈闭出了一个相对独立的水文地质单元。 ③水文地质参数确定 水文地质模拟参数的确定是溶质运移模型建立的关键，各模拟参数通常情况下通过野外和室内试验确定。在溶质运移模拟过程中最重要的水文地质参数是渗透系数和弥散系数，本次通过现场水文地质试验和查阅资料所取得的渗透系数范围；其他参数取值主要根据水文地质试验、区域水文地质相关资料及相关文献类比确定，包括有效孔隙度、含水层厚度、地下水流速、纵向（横向）弥散系数等进行选取并通过模型调整校验，模拟调整后的各项参数值见表6.3-1。 表4-3 水文地质模拟参数取值 指标 含水层厚度/m 地下水流速m/d 有效孔隙度 纵向弥散系数m2/d 横向弥散系数m2/d 渗透系数m/d 水力坡度 参数值 *** *** *** *** *** *** *** ④预测时段及因子 地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，本项目地下水影响预测阶段主要为建设期正常工况和非正常工况两种情况。本次预测时段选取分别为污染发生后30d、100d、365d、1000d、1825d和3650d。 根据导则要求，预测因子的选择既要考虑预测的可行性，又要考虑预测因子的代表性。本次评价依据其它同类型项目主要污染物确定预测因子，并以各污染物最高浓度为源强进行正常工况和非正常状况下（因系统老化或腐蚀程度等设定）的预测分析。 本项目为新建工程，主要产生的污废水来自于施工过程中的洗井废水以及试采过程中产生的气田水。根据导则预测因子分类原则和本项目建设环节产生的特征污染物，本次评价选择石油类、COD和氯化物为预测因子。 ⑤预测情景假设 根据项目前期资料，本项目建设过程主要包括重新下入井筒及地面工程建设等生产环节，易造成地下水污染的主要施工过程中的洗井废水以及试采过程中产生的气田水两个环节。本次评价重点考虑上述两个环节在非正常下污水罐破裂对地下水的影响。分述如下。 A、正常状况 正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，本项目采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下物料或污水等不会渗漏和进入地下，对地下水造成的污染较小。且本项目污染物产生量很少，在正常状况下对地下水的影响较小。 B、非正常状况下污水罐破裂 本项目建设期在站场内设置污水罐，用于事故工况下气田水的暂时存储。在非正常工况下，假设污水罐在储满气田水的情境下罐底出现裂缝，污废水会泄漏至围堰中，若防渗堰发生破损，试采废水会沿破损的裂缝进入到地下水中并发生污染，最终进入含水层对地下水水质造成污染。 ⑥污染源源强概化 A、污染物浓度的确定 根据同类型页岩气气田水水质成分情况，本次预测评价的特征污染物为COD、石油类和氯化物。参考周边同类型项目废水监测数据，按最不利影响考虑，各环节污染物浓度取值表4-4所示。 表4-4 污染物的源强计算结果 情景 污染物类别 浓度mg/l 污水罐破裂 COD 2000 石油类 10 氯化物 14600 B、污染物渗漏量的确定 本项目试采阶段主要利用污水罐临时储存产生的试采废水，在非正常状况下罐体受老化腐蚀等影响发生破损，污废水会泄漏至围堰中，若防渗堰发生破损，试采废水会沿破损的裂缝进入到地下水中并发生污染。综合考虑上述因素，按最不利因素考虑，本次评价假设污水罐泄漏的污废水全部都会进入到地下水，应急处置封堵时间为10分钟。本次源强计算参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中计算方法，污废水泄漏速率按下式计算： 式中：QL——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，本次取值0.65。 A——裂口面积，m2； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度。 h——裂口之上液位高度，m。 污染物计算源强见表4-5。计算得进入地下水中的试采废水量为24.72m3。 表4-5 非正常状况下污水罐泄漏计算结果 序号 源强参数 参数值 1 环境压力P0（Pa） *** 2 容器内介质压力P(Pa) *** 3 液体密度ρ（kg/m3） *** 4 裂口面积A（m2） *** 5 裂口之上液位高度（m） *** 6 液体泄露系数Cd *** 7 重力加速度g *** 8 液体泄露速度QL（kg/s） *** ⑦预测方法 通过对项目建设工程的分析，该项目建设期产生污染物在泄露情境下会对地下水环境造成一定的影响。通过站场所在地区的水文地质条件的分析，结合评价等级划分情况，本次预测工作的预测方法适合采用解析法。 在分析污染源特征及可能的污染途径的基础上，预测方法参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录中地下水溶质运移解析法中一维稳定流动二维水动力弥散问题瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源公式，公式如下所示。 式6.3-1 式中：x、y—计算点处的位置坐标m； t—时间，d； C（x，y，t ）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L； M—含水层的厚度，m； mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g； u—水流速度，m/d； ne—有效孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数，m2/d； DT—横向弥散系数，m2/d； π—圆周率。 ⑧地下水预测与评价结果 A、正常工况下地下水污染预测评价结果 正常状况下，本项目的各生产环节均采取了严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下污染物不会发生渗漏并进入地下，不会对地下水造成污染。场地修建的防渗层对污废水有较好的阻隔效果，项目场地在正常运行状况下，即使发生轻微的滴漏，在防渗层的阻隔下也不会对地下水环境产生影响。 本次评价污染物影响与超标情况分别以各检测指标的检出限和地下水质量标准限值为判别依据（表4-6），当预测结果小于标准限值时即可视为污染物不会对地下水产生污染，当预测结果小于检出限时即可视为对地下水环境没有影响。 表4-6 各污染指标质量标准及检出限一览表 类别 COD 氯化物 石油类 环境质量标准mg/l 3 250 0.05 检出限mg/l 0.5 0.15 0.01 注：上述标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准，石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准，检出限参照《地下水环境监测技术规范》（HJ／T164-2004）。 B、非正常工况下地下水污染预测评价结果 根据非正常工况污水罐发生破裂并导致罐中的气田水直接进入含水层的情景假设，运用解析法得出主要污染物（COD、石油类和氯化物）对地下水的影响情况及运移规律的分析结果，分述如下。 a 污染因子COD预测评价结果 若本项目在非正常状况下污水罐发生渗漏，由预测结果分析可知，气田水中的主要污染物COD会直接进入地下水含水层中，随着时间推移，污染物在地下水含水层的迁移速度比较缓慢，下游污染物污染和影响距离呈现先逐渐变大再逐渐减小，污染和影响面积先增大后降低趋势，污染晕浓度先出现超标现象后逐渐降低至标准值以下，最终污染物浓度降至检出限以下。 b 污染因子石油类预测评价结果 若本项目在非正常状况下污水罐发生渗漏，由预测结果分析可知，气田水中的主要污染物石油类会直接进入地下水含水层中，随着时间推移，污染物在地下水含水层的迁移速度比较缓慢，下游污染物污染和影响距离呈现先逐渐变大再逐渐减小，污染和影响面积先增大后降低趋势，污染晕浓度先出现超标现象后逐渐降低至标准值以下，最终污染物浓度降至检出限以下 c 污染因子氯化物预测评价结果 若本项目在非正常状况下污水罐发生渗漏，由预测结果分析可知，气田水中的主要污染物氯化物会直接进入地下水含水层中，随着时间推移，污染物在地下水含水层的迁移速度比较缓慢，下游污染物污染和影响距离呈现先逐渐变大再逐渐减小，污染和影响面积先增大后降低趋势，污染晕浓度先出现超标现象后逐渐降低至标准值以下，最终污染物浓度降至检出限以下。 （3）环境空气影响分析 本项目试采期间不设置加热装置，试采期废气主要为无组织废气和检修、放空期间产生的放空废气以及氮气气举期间外溢的少量氮气。本项目试采的气质为不含硫页岩气，且气田水外运过程采用罐车密闭进行，因此气田水暂存和外运过程造成的挥发性有机物（非甲烷总烃）影响极小，本次评价大气环境影响主要考虑试采期的无组织废气和检修、放空期间产生的放空废气，对气田水转运等环节的挥发性有机物主要采用定性分析。 A、气田水转运环节的无组织废气 本项目产生的气田水暂存于站场污水罐内，暂存期间不产生废气。试采期间气田水转运等环节会产生少量的挥发性有机物，但项目气质为不含硫页岩气，也不含凝析油，气田水采用密闭罐车外运，因此气田水外运过程造成的挥发性有机物影响极小。由于本项目位于农村环境，加之当地地势开阔，大气扩散条件良好，故气田水转运环节的无组织排放废气不会对周边大气环境造成明显不利影响。 B、工艺区无组织废气 项目试采期无组织排放主要来自站场内工艺装置区天然气泄漏产生的非甲烷总烃。本次评价参考类似已建工程的无组织排放浓度厂界监测资料，根据站场内部管线设备容积，按每天万分之一的泄漏率进行计算。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，评价等级判断以试采平台为主。根据环境影响识别，选取VOCs（非甲烷总烃）为因子进行核算，分别计算最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—环境控制质量标准，mg/m3，取GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用EIAProA2018中估算模式对上述污染物的影响程度和范围进行估算，试采期无组织废气占标率<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本工程大气环境为三级评价，无需进行进一步预测。项目正常工况下无组织逸散的VOCS（非甲烷总烃）对周边大气环境影响很小，环境影响可接受。 C、放空废气 本项目页岩气不含硫化氢，试采期检修及事故状况下，相关设备及管线中页岩气通过敷设的管线引至燃烧池燃烧，频率低，放空量小，每次持续时间2~5min，放空废气中主要污染物为少量未完全燃烧的非甲烷总烃和CO2。由于本项目位于农村环境，加之当地地势开阔，大气扩散条件良好，故放空废气不会对周边大气环境造成明显不利影响。 D、气举氮气 在氮气气举期间会产生少量外溢的氮气，本项目位于农村环境，且氮气外溢量很小，故气举氮气不会对周边大气环境造成不利影响。 （4）噪声 本工程正常生产时，噪声主要来源于设备运行噪声，根据类比调查，试采期设备噪声约为72～75dB（A）。检修或事故时，将产生放空噪声。经调查，放空噪声一般较大，其声级一般为105dB（A），但放空时间短，频率低。 为有效控制噪声，首先在平面布置时进行合理布局，控制气流速度，减少站场内工艺管线的弯头、三通等管件，降低站内噪声；其次，选用高效低噪声的分离器和调压设备。采取上述措施后，本工程试采期噪声源强见表4-4。 表4-4 试采期主要噪声源强调查清单 序号 声源名称 型号 空间相对位置 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声压级dB(A)/m 工艺 降噪果dB(A) 1 各类阀门 / / / / 72/1m 低噪设备、控制气流速度 -10 试采期间 2 分离器 / -18 +9 5 75/1m -10 3 注氮设备 / 0 0 2 85/1m 低噪设备、控制注氮速度 -15 叠加后 86/1m / / 4 电潜泵 / 0 0 -1500 95/1m 位于井下约1500m，井口上方密闭 -70 5 放空管 / -42 16 -2 105/1m / / 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，预测站场试采期场界处的噪声达标情况以及周边敏感点的声环境质量达标情况。 预测模式如下： ①噪声源可近似视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，可计算出各施工设备不同距离的噪声值。点声源衰减模式如下： 式中：LP—距声源r（m）处声压级，dB（A）； LPO—距声源ro（m）处声压级，dB（A）； ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③预测结果 A 厂界噪声 本项目正常运营情况下，厂界的昼间、夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，故本工程正常工况下产生的噪声影响较小，可满足厂界达标。 B 环境噪声 根据调查，本项目井口周边300m内的声环境保护目标主要为分散农户，根据预测结果可知，项目建成后对周边声环境影响较小，昼间、夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （5）固废 本项目试采期为无人值守，不产生生活垃圾，固体废物主要为检修废渣、废油等。 A、检修废渣 本项目检修期间将产生检修废渣，产生量较少，根据类比区域同类型项目，检修废渣产生量约2kg/a，主要成份为铁锈和砂砾，为一般工业固废，经收集后交由周边有处理能力且环保手续齐备的水泥厂或砖厂（烧结砖）等进行资源化利用，对当地环境基本无影响。 B、废油 本项目试采期设备的维护、保养等，将产生少量废油，根据类比同类型项目，废油产生量约0.1t/a，在站场内设置危险废物暂存点（见附图），规范暂存，定期交由有危废资质单位处置，对当地环境基本无影响。 项目试采期固体废物产生量见下表： 表4-5 试采期固废一览表 固体废物名称 固废属性 产生量 处置措施 最终去向 核算方法 产生量(t/a) 工艺 处置量(t/a) 检修废渣 一般工业固废(900-999-99) 类比法 0.002 由相关单位预处理后用于制作烧结砖或水泥 0.002 水泥厂或砖厂 表4-6 试采期危险废物汇总表 名称 类别 代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废油 HW08 900-249-08 0.1t/a 机械设备维护、保养 半固态 废润滑油 润滑油 间歇 T、I 危险废物暂存点规范暂存，定期交由有危废处理资质单位处置 （6）土壤 本项目试采期产生的气田水、检修废水等均暂存于污水罐内，污水罐下方设置围堰，且试采期站场内也将按照本次评价要求进行分区防渗，在落实各项防渗措施后，项目试采期试采平台对土壤影响较小。 （三）退役期环境影响分析 随着试采不断进行，本项目试采结束后，若产气量达到设计要求，则正式进入开采期，将纳入下一阶段环评进行评价。若试采气量不满足要求，则进入退役期，各种机械设备将停止使用，由此带来的大气污染物、生产废水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。 停采后应按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）等技术要求对井口进行封堵。封堵后将采取一系列清理工作，包括地面设施拆除、站场内水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后进行复垦和植被恢复。清理工作会产生少量扬尘和废弃建筑材料。因此，闭井操作过程中应注意采取降尘措施，将产生的废弃建筑材料集中收集后外运至指定的固体废物填埋场处置。 （四）环境风险影响分析 （1）风险源及风险途径识别 根据分析，本项目涉及的风险物质主要为甲烷和乙烷，但由于乙烷含量极低，故本次风险评价以甲烷为主。本项目不涉及天然气储存及处理设施，仅在发生事故时会产生天然气泄漏，一般在井喷事故发生后5min内进行点火，则井喷导致天然气（主要风险物质为甲烷）泄露的最长时间为5min；按照预计丰202井无阻流量计算，本项目井喷风险事故时5min甲烷泄漏量最大为0.21t，临界值为10t，则Q值为0.021<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险评价等级为简单分析。 本项目主要为环境风险物质识别和环境风险影响途径识别见表4-7。 表4-7 环境风险识别一览表 类型 项目 环境风险物质识别 甲烷 环境风险影响途径识别 钢管母材质量不合格导致天然气爆炸 焊缝焊接时严重错边、未焊透、焊接材料不符合要求等导致焊缝裂口、爆管，从而导致天然气爆炸。 防腐措施不当，管道出现外腐蚀穿孔以及天然气中存在腐蚀性物质，出现内腐蚀穿孔导致天然气爆炸。 法兰、阀门、盘根等漏气导致爆炸 气田水暂存过程中泄漏进入土壤、地下水导致污染 废水外运过程事故影响分析 （2）环境风险分析 ①污水罐废水外溢等环境风险 本工程污水罐为钢结构，污水罐放置于围堰内，在严格落实环境管理措施的情况下，发生泄漏事故的可能性极小。发生泄露时主要的环境影响为对站场附近土壤、地表水及地下水产生污染影响。本项目污水罐临时贮存的气田水泄漏的废水中pH值呈碱性、可溶性盐含量高、含石油类，影响土壤的结构，危害植物生长。 ②废水外运过程事故影响分析 本项目气田水外运处理，运输过程中可能会发生事故泄漏风险而产生环境影响。气田水转运采用罐体装载污水，罐体为钢板密封罐，发生翻车泄漏的机率很小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 污水罐泄漏风险防范措施：本项目气田水采用污水罐暂存，并在污水罐下方设置了围堰（围堰容积大于单体污水罐容积），有效避免因污水罐破裂后气田水进入周边环境。 废水转运过程的环境风险防范措施：本项目试采期废水主要采用罐车外运。本环评要求转运路线应避免自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区等环境敏感目标，同时保证运输路线不穿越集中式饮用水源保护区。通过时严格控制车速，提高警惕，缓慢通过，杜绝事故，并制定相应应急预案和应急措施。在其他区域若发生泄漏事故，也应参照上述处理方法及时对废物进行处理。 ②环境风险应急要求 环境风险应急基本要求：应把防止页岩气泄漏、硫化氢外溢中毒等作为事故应急的重点，避免造成人员中毒危害和财产损失，施工单位应本着“人员的安全优先、防止事故扩展优先、保护环境优先”的原则，按照《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6285-1997）的要求和环评要求制定和当地政府有关部门相衔的事故应急预案。 污水罐发生泄漏事故的措施：一旦污水罐发生泄漏事故，首先进入围堰。若进入周边农田，应引导废水就近收集，减少影响范围，尽量避免和减少进入农田并对受污染的土壤收集后安全处置。 废水外运过程泄漏的措施：一旦废水在外运过程中产生泄漏，若进入周边农田，应引导废水就近收集，减少影响范围，尽量避免和减少进入农田并对受污染的土壤收集后安全处置。 制定环境风险应急预案：业主单位应与当地政府相关部门、群众进行协商、沟通，共同参与制订应急预案；应急预案应根据本评价提出的应急措施和应急要求，结合勘探工程的工程特点编制；应急预案应满足当前国家对环境风险管理的要求，内容应包括污染与生态破坏的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施等。 （4）环境风险分析结论 工程属不含硫化氢页岩气勘探工程，项目环境风险主要为试采期间页岩气意外释放或泄漏以及污水罐泄漏造成的影响等。本工程发生环境风险事故的机率小，但发生风险事故后，会对环境产生较为明显的负面影响，项目应严格落实风险防范措施，制定完善的突发环境事件应急预案，在落实各项应急保障技术，加强区域应急联动，强化应急演练的条件下，项目环境风险可控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目无运营期。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目用地及井口周边无风景名胜区、自然保护区、珍稀野生保护动物栖息地、天然林、公益林等环境敏感区分布，无学校和医院等敏感目标，项目所在地不涉及武隆区生态保护红线；项目用地及井口周边500m范围内主要环境保护目标为分散居民点；此外，项目站场南侧距离清水溪约41m。本次勘探在原丰202井基础上再次进行试采，项目不新增井口，也不进行压裂，依托原有井筒实施本项目，对地表及地下环境影响很小。项目周边区域为岩溶中等发育区，由于无新增井筒，不进行钻井及压裂，仅进行勘探试采，故对周边区域地下水环境影响较小。 综上分析，丰202井选址周边无环境限制因素，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | （一）施工期环境保护措施 （1）大气污染防治措施 本次项目实施应采取的大气污染防治措施分述如下。 ①施工现场进行规范化管理，统一堆放材料，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂，严禁高抛高接。 ②施工现场设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘的扩散范围。 ③风速过大时应停止施工作业，并对堆存的表土、土石方及沙粉等材料采取遮盖措施，及时对管沟进行回填并植被恢复，减少扬尘产生。 ④运输车辆尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。 ⑤推广湿式作业，定时洒水压尘，减少开挖、运输等过程中的扬尘。 ⑥运输车辆在通过软土路面等路段应控制车速；在运输车辆进出场沿途软土路面地段应适当采取硬化处理或洒水抑尘等措施降低扬尘。 ⑦通过采取合理化管理、控制作业面积、洒水抑尘、物料遮盖、设置围挡、大风天停止作业等措施，施工扬尘对周围环境空气的影响会明显降低。 综上所述，本项目施工期废气产生量较小，持续时间短暂，对区域大气环境影响较小，采取的大气污染物控制措施在区域前期部署的同类型项目建设中已成功运用，取得了较好的施工期大气污染物控制效果，采取的环保措施简单易行，施工期大气污染物防治措施有效、可行。 （2）水污染防治措施 ①施工人员生活污水依托周边居民自有设施收集，主要为进入居民旱厕收集后用于农肥，不外排。 ②站场内管道采用清水试压，产生的试压废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘和站场周边绿化，不外排。 ③本项目洗井废水经罐车外运处理，不外排。 （3）地下水污染防治措施 ①项目井位为现有位置，位于清水溪沟谷地带，南北两侧为山体，大气降雨通过土壤、岩石裂缝渗入地下，地下水整体南北两侧排至清水溪。根据区域水文地质图及前期勘探成果，本项目占地范围内未发现落水洞、岩溶漏斗、暗河等分布，因此本项目选址不属于《地下水管理条例》（国令第748号）禁止建设区域。建设单位应严格按照规定对站场内采取防渗措施，防止污染物渗漏，在正常情况下不会对项目所在区域井泉水质造成影响。 ②施工期对地下水的影响主要表现为洗井废水、试压废水渗入地下并对地下水水质产生轻微影响，为了减轻或者防止施工对地下水造成污染，在施工期应加强对洗井废水、试压废水的收集。 ③施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水、洗井废水及试压废水。施工人员生活依托周边的居民等，生活污水依托现有设施处理，不外排。洗井废水经罐车外运处理，不外排。试压废水经沉淀后用于施工区洒水抑尘或周边绿化，不外排。施工废水和试压废水通过简易沉淀后回用于洒水降尘。 ④应急响应 建设单位应编制相应的应急方案，并将地下水风险纳入建设单位环境风险应急预案中，防止对周围地下水环境造成污染。同时要制定应急监测方案，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。地下水污染事故发生后，迅速成立由建设单位及当地生态环境局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案并予以落实。 综上所述，上述地下水防治措施可有效保护项目所在地地下水环境，将环境影响控制在地下水环境可接受范围内，措施可行。 （4）噪声污染防治措施 根据项目声环境影响特点以及周边声环境保护目标分布情况，提出如下噪声污染防治措施： ①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强。同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 ②合理布局施工机械，尽可能将施工机械布置在远离居民点的地方。 ③合理安排施工强度，作好施工组织设计，将高噪声施工机械尽量远离周围的敏感目标，减轻施工噪声对周边环境的影响。 ④合理安排施工时间，禁止夜间施工，应在施工前提前告知周边居民，并明确施工时间，高噪声设备施工作业避免周边居民休息时间，避免夜间施工。 ⑤为防止物料运输造成的噪声污染，合理安排运输时间，禁止夜间运输，运输车辆经过居民点、学校、医院等声环境敏感目标时应减速、禁鸣。 本项目工程量小，施工时间短，通过区域前期同类型项目施工期噪声环境影响调查，施工采取上述措施后，施工噪声对外环境影响较小，环境影响可控制在当地环境可接受范围内，处理措施合理、可行。 （5）固体废物处置措施 ①项目施工期土石方量较少，实现站场内挖填平衡，无弃方和借方。 ②项目施工过程中产生的废包装材料、废焊条及检修废渣，以及施工过程中产生的废金属等施工废料经收集后外售废品回收站回收利用。 ③施工期不设置施工营地，施工人员生活垃圾依托当地现有设施进行收集处置。 ④施工过程加强水土流失防范措施，施工结束后及时进行生态恢复。 ⑤项目所使用的管线防腐层均在厂家预制完成，避免在现场产生防腐层废料。 本项目采取的固体废物污染物控制措施在区域前期部署的同类型项目建设中已成功运用，取得了较好的施工期大气污染物控制效果，采取的环保措施简单易行，施工期固体废物污染物防治措施有效、可行。 （6）生态环境保护措施 ①施工前，工程占地应按国家和地方有关规定依法履行手续，严格按照用地范围施工，完钻后应对损毁的土地及时进行复垦。 ②施工应做好表土保护工作，应预先剥离表层熟土，堆放于表层土临时堆场内，用于后期临时用地的生态恢复用表土。 ③表土临时堆场下游做拦挡处理，上游及两侧修建截排水沟，防止周边径流雨水进入临时堆场引起水土流失。 ④站场及各构筑分区硬化有效地防止雨水冲刷，场地周场围修临时截排水沟，站场挡土墙可有效减少水土流失。 ⑤尽量减少临时占地面积，缩短施工期，使土壤暴露时间缩短；施工结束后，临时占地立即采取植被恢复措施。 ⑥试采结束后，对临时暂时实施土地复垦及生态恢复，尽量恢复临时占地原貌；拆除污水罐区等各类临时构造的基础并表层覆土整平后进行土地复垦及生态恢复，对燃烧池等坑凼回填并覆土整平后进行土地复垦及生态恢复，表土临时堆场存放的剥离表土用于覆土利用后，对临时堆场占地进行土地复垦和生态恢复。 （7）土壤污染防治措施 建设单位应严格落实源头控制、过程防控和跟踪监测等各项污染物防治措施以及发生环境风险事故后的应急处置措施，在严格落实本评价所提的各污染物的收集、处理及处置措施后，项目勘探施工对土壤环境影响小。 另外，本项目临时占地为耕地（旱地），建设单位应严格按照相关法律法规及政策要求完善用地相关手续，开工前进一步优化施工场地布置，尽量减少耕地占地；施工过程中做好表层土的剥离、堆存和水土保持工作；在施工结束后，立即对临时占用地实施土地复垦，恢复其使用功能，确保其功能不降低。 试采期环境保护措施 （1）大气污染防治措施 项目试采期产生的废气主要来自站场内无组织挥发废气、设备检修/事故状况下的放空废气等。 ①项目检修/事故状况下放空废气通过管线引至燃烧池燃烧后排放。 ②本项目试采的页岩气在站场内的管道、设备中均密闭输送，管道采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，尽可能减少无组织废气对大气环境影响。 本项目采用的大气污染防治措施均为天然气开发项目常用的处置措施，已在建设单位同类型项目中广泛应用，可有效降低项目实施对区域大气环境的影响，不会改变区域环境功能，废气处理措施合理、可行。 （2）水污染防治措施 试采期分离的气田水及检修期间产生的检修废水采用污水罐暂存，定期采用罐车运至周边可接收且环保手续齐全的处理单位进行处理，现场不外排。 对废水转运采取如下环保管理措施：废水承运单位选择气田水专用罐车转运单位，转运时采取罐车密闭输送；承运单位开展运输工作前，应对运输人员进行相关安全环保培训，废水运输车辆等必须符合安全环保要求，装卸和运输废水过程中不得溢出和渗漏；对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，并纳入建设方的GPS监控系统平台；废水承运人员进入站场装卸废水，必须遵守建设单位有关安全环保管理规定；转运过程做好转运台账，废水车辆运输严格执行三联单转运和签认制度，签认单复印件报属地管理单位安全部门和承运单位备查，保存期不得少于二年；转运前制定好运输路线，运输路线尽量避开饮用水源保护区等环境敏感区；尽量避免在雨天和大雾天等恶劣天气进行转运；废水转运前应及时向当地生态环境局报备，以便其监督管理。 综上所述，在采用严格的环境管理措施情况下，项目试采期气田水外运处理的措施是合理可行的。 （3）噪声污染防治措施 ①场内设备选用低噪声设备；分离器汇管采取放大管径，降低流速措施降噪。 ②在总图布置上进行闹静分区，高噪声工艺设施可尽量布置在站场内工艺区中央，站场内工艺装置周围绿化。 本项目试采期采取上述措施后，试采期噪声对外环境影响小，环境影响可控制在当地环境可接受范围内，处理措施有效、可行。 （4）固废污染防治措施 ①检修期间产生的检修废渣较少，主要成份均为铁锈和砂砾，为一般工业固废，经收集后交由周边有处理能力且环保手续齐备的水泥厂或砖厂（烧结砖）等进行资源化利用。 ②项目试采期运行、维护过程中产生的废油属于危险废物，在站场内设置危险废物暂存点，规范暂存，定期交由有危废资质单位处置。 ③项目试采期应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）等文件要求建立固体废物台账，加强固废管理。 综上所述，本项目采取的固废处理措施均为天然气开发项目中常用的措施，已在建设单位同类型天然气开采项目中广泛应用。项目所在区域各节点固废均能做到妥善处置，不外排，不改变区域环境功能，固废处理措施合理、可行。 （5）地下水污染防治措施 ①源头控制措施 源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、管道、设备等区域采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 A试采期产生的气田水、检修废水定期由罐车外运处理，不外排。 B试采期要做好日常巡查工作，从源头将污染物泄漏对地下水影响降到最低限度。 C对管道采取防腐措施和定期防腐检测。运行过程中，定期对管道壁厚及焊缝的情况进行监测，尽早发现管线存在问题。 D做好预防突发性自然灾害的工作，加强与水文气象、地震部门的信息沟通，制定有关应对措施； E用罐车运送污水时，加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对罐车的管理，防止人为原因造成的污染物泄漏； F闭井期需严格按照相关设计规范做好设备拆除、井管封填、场地恢复等工作，做好废水、固废收集处置工作，最大限度减少对地下水环境的影响。 以上控制措施能从源头上有效地控制和减少污染物对地下水的污染，技术上措施可行。 ②分区防渗控制措施 试采期井口区域、污水罐区域和危废暂存区进行重点防渗，工艺装置区等设施地面需进行一般防渗。采取上述防渗后可以减缓雨污废水下渗速率较慢，使得试采期发生地下水污染事故的可能性降低。 本项目试采期的分区防渗方案如下表所示： 表5-1 本项目分区防渗方案 名称 防渗等级 防渗系数要求 防渗措施 井口区域 重点防渗区 防渗系数≤1.0×10-10cm/s,等效混凝土防渗层Mb≥1.5m 重点防渗区地面按GB18597的要求，应铺设150mm混凝土或2mm厚高密度聚乙烯膜、渗透系数不大于10-10cm/s，或采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、至少2mm厚的其他人工材料的防渗措施，膜类材料重叠区域应采取热熔或熔焊技术，重叠压覆距离不小于150mm，确保叠合良好；应修筑高于井场平面20cm的围堰与其他区域隔离，区域内场地平整，满足防腐蚀、防流失、防扬撒的要求；含油废物暂存区应满足防渗、防风、防雨、防晒的要求，周围醒目处应设置危险废物贮存标识标牌；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的区域，容器下方地面应硬化平整并采取防渗措施，设计堵截泄漏的围堰。 污水罐区 危废暂存区 工艺装置区等设施地面 一般防渗区 防渗系数≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m 一般防渗区应按GB18599的要求，地面采取相当于1.5m厚黏土层，渗透系数不大于10-7cm/s的防渗措施。 ③地下水风险事故应急响应 根据建设项目特征，本项目在试采期若发生地下水污染事故，应立即启动应急响应预案，及时找出漏点，掌握泄漏情况，然后迅速封堵泄漏部位，切断污染源，并在泄漏点下游设置监测井监测地下水水质变化情况，泄漏点采取相应的地下水污染修复措施。同时，发生风险事故后，若周边居民饮用水水源受影响，应利用其他水源或送水车应急供水解决群众饮水问题。 （6）土壤污染防治措施 本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 ①源头控制措施 A本项目施工期不设置施工营地，施工人员生活污水、生活垃圾均依托当地现有的处置措施进行收集处置。 B机械设备若有漏油现象要及时清理散落机油，将其收集后待施工结束后统一清运处理。 C闭井期严格按照相关设计规范做好设备拆除、井管封填、场地恢复等工作，做好废水、固废等收集处置工作，最大限度地减少对土壤环境的影响。 以上控制措施能从源头上有效地控制和减少污染物对土壤的污染，技术上措施可行。 ②过程防控措施 根据天然气勘探开采行业项目特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求，本项目主要针对通过地面漫流、垂直入渗途径污染土壤对本项目采取分区防渗的过程防控措施。根据试采期可能产生的污染物情况及构筑物的特征，将井口区域、污水罐区域等进行重点防渗，工艺装置区等设施地面需进行一般防渗，具体分区防渗详见表5-1。通过以上措施全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生垂直入渗，进入土壤。 ③跟踪监测措施 本项目站场周边存在耕地等土壤环境敏感目标，为及时准确掌握评价范围内土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，需要针对性开展土壤环境跟踪监测。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）跟踪监测原则及要求，对于二级评价建设项目，跟踪监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近，监测指标应选择建设项目特征因子，试采期结束后开展1次，结合环境管理对监测工作的需要，本项目应选择具有相关资质的监测机构和人员进行监测，监测的指标按国家现行的检测标准进行检测。 ④土壤污染应急响应 项目建设试采期间污水罐在雨天发生泄漏或可能发生外溢事故时，应提前安排调度罐车对废水进行外运。一旦发生泄漏，应在第一时间进行封堵，泄漏进入农田的，应堵住农田缺口，挖坑收集，防止流入地表水污染水体。对受污染土壤表层土进行剥离收集安全处置，对庄稼造成的经济影响进行补偿，避免造成环境纠纷。发生事故后应及时通报当地环保部门，并积极配合环保部门抢险。 （7）生态环境保护措施 加强巡护人员管理及生态环境保护知识的宣传，禁止巡护人员对周边植被、陆生和水生动物的破坏，禁止乱扔乱丢垃圾。 （三）退役期环境保护措施 本项目停采后应按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）等技术要求对井口进行封堵。封堵后对地面设施拆除、永久性占地范围内水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后进行复垦。硬化物拆除以后，平整场地，对压实的土地进行翻松，松土厚度为30cm。土方松动后将保存的剥离表土铺覆于复垦区，覆土厚度一般为50~60cm，最后种植农作物，井区损毁土地尽可能地复垦为原土地利用类型。 综上，根据武隆区境内已有同类建设工程生态影响及恢复情况调查，项目建设运营过程中通过采取“避让、减缓、恢复、补偿”等生态保护措施和建议后，本项目对生态环境产生的影响可接受，生态保护措施合理可行。 （四）环境监测计划 ①噪声环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248—2022），项目试采期噪声监测计划见下表： 表5-3 噪声监测计划表 监测阶段 监测对象 监测点位 监测项目 监测频次 试采期 厂界噪声 站场南侧厂界处 等效声级 每季度1次 ②地下水环境跟踪监测计划 本项目设地下水环境跟踪监测点2个；监测因子为CODCr、pH值、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、钡、汞、砷、六价铬等共14项；试采期每年监测一次，运行过程中，若发生突然污染地下水的情景，建设单位应视情况按照相关情况调整地下水跟踪监测的点位和频率；执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 表5-4 地下水环境跟踪监测点一览表 编号 监测点位 监测频率 监测因子 D1 跟踪监测点位，站场下游西南侧，距离井口161m，低于站场6m 试采期每年1次 CODCr、pH值、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、钡、汞、砷、六价铬 D2 背景监测点，井场上游西北侧，距离井口486m，高于井场42m ③土壤环境跟踪监测计划 在站场周边200m范围内的耕地设1个土壤环境质量监测点；监测因子为：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）基本项目、石油烃、氯化物、硫酸盐。监测频次：试采结束后开展1次；执行标准：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目无运营期 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 预计本项目环保投资估算为***，见表5-4。 表5-4 环保投资情况一览表 单位：万元 序号 污染源名称 治理措施 投资 施工期 一 大气污染防治措施 1 施工扬尘 推广湿式作业，清洗进出施工场地车辆 *** 二 废水污染防治措施 1 洗井废水 罐车外运处理 *** 2 试压废水 沉淀处理后回用于洒水抑尘 3 生活污水 依托当地现有设施收集处置 *** 三 噪声防治措施 1 施工机械 合理安排施工时间，减少施工车流量 *** 四 固体废物防治措施 1 临时土石方 场内平衡，临时堆场采取水保措施 *** 2 生活垃圾 利用附近农户现有设施进行收集处置 *** 3 废包装、废焊条 收集后外售废品回收站回收利用 *** 试采期 一 大气污染防治措施 1 放空废气 检修/事故状况下放空废气通过管线引至燃烧池燃烧后排放 *** 二 废水污染防治措施 1 气田水、检修废水 罐车外运处理 *** 三 噪声防治措施 1 设备噪声 合理布局；控制流速、选用低噪声设备 *** 四 固体废物防治措施 1 检修废渣 收集后交有处理能力且环保手续齐备的单位用于制作烧结砖或水泥综合利用 *** 2 废油 规范暂存，交有相应危险废物处理资质的单位处置 *** 五 绿化 厂区绿化 *** 六 风险防范措施 1 环境风险防范 井口设置安全截断系统，出站管线设有紧急截断阀，设置可燃气体报警系统及风向标，制定应急预案并开展定期演练，配备应急物资 *** 七 环境监测与管理 1 环境管理 环境管理、宣传、自行竣工环保验收 *** 合计 *** |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 对占地范围内的表层土剥离并在临时堆场集中暂存，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束对临时占用的土地进行生态恢复及土地复垦，耕地恢复其耕种功能。 | 表土堆场设置规范，施工结束临时全部复垦及生态恢复，耕地恢复耕种功能。 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工期洗井废水经罐车外运处理，试压废水经沉淀处理后用于洒水抑尘或周边绿化，生活污水收集后用于农肥。试采期气田水和检修废水外运至周边可接收且环保手续齐全的处理单位进行处理，不外排。 | 施工期污废水全部按要求处理，试采期气田水和检修废水外运至周边可接收且环保手续齐全的处理单位进行处理，转运及交接等联单手续齐全，现场无污废水遗留及排放。 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 实施套管保护，加强管理，防止气田水进入土壤和地下水；落实污染物“不落地”处理措施，实施分区防渗措施。 | 各防渗区等级达到防渗要求，各污染物均按要求收集及处理处置。 | 无 | 无 |
| 声环境 | 施工期合理安排施工时间；做好周围居民告知、协调和沟通工作。试采期对站场合理布局，控制气流速度，选用高效低噪声设备，减小噪声的产生。 | 按要求落实噪声污染防治措施，施工期间无噪声扰民等环保纠纷。 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 施工期使用符合环保要求的设备，测试放喷废气经管线引至燃烧池点火燃烧。试采期检修及事故废气通过管线引至燃烧池燃烧后排放。 | 施工期按要求实施，区域环境功能不会发生改变。试采期检修及事故废气通过管线引至燃烧池燃烧后排放，区域环境功能不会发生改变。 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 施工期废包装材料、废焊条、检修废渣，废金属等施工废料经收集后外售废品回收站回收利用，生活垃圾交环卫部门处置。试采期检修废渣交由水泥厂或砖厂处理，废油定期交由有资质的单位处理。 | 固体废物按要求处置，转运及交接等联单手续齐全，现场无遗留。 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 落实井控措施，加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系统，测试放喷时对居民临时疏散，制定环境风险防范措施。编制环境风险应急预案，进行培训和演练。 | 具备符合行业规范和环评要求的环境风险应急预案，建立与当地村、乡镇、区相关部门联动机制。 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 设地下水环境跟踪监测点2个，试采期每年监测1次。 设1个土壤环境质量监测点，试采结束后监测1次。 设1个噪声监测点，试采期间每季度1次。 | 地下水执行《地下水质量标准》III类标准。土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中风险筛选值标准。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

丰202井试采先导性试验项目实施符合相关产业政策及相关环境保护规范，项目的建设对探明地区页岩气储存情况，促进区域社会、经济发展，调整改善区域的环境质量有积极意义，项目建设是必要的。 本项目建设期间产生的污染物均做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水、地下水、噪声、大气环境影响小；该项目采用的环保措施可行，选址合理；在严格按照行业规范和环评要求完善环境风险事故防范措施并制定有效的环境风险事故应急预案的情况下，项目环境风险可防可控。 综上所述，在严格落实本项目钻探工程技术方案和本评价提出的各项环保措施和环境风险防范以及应急措施后，从环境保护角度分析，丰202井试采先导性试验项目可行。