重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2022〕003号

重庆市武隆区锐展石材开采有限公司：

你公司报送的重庆市武隆区锐展石材开采有限公司文复采石场改建工程（项目代码：2019-500156-10-03-087099）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法规的有关规定，经研究，现审批如下：

一、项目于2018年6月19日取得《建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（武）环准〔2018〕008号），原名为“建筑石料用灰岩矿扩建项目”。矿山在实际建设过程中，项目的建设地点、生产工艺发生重大变动，重新报批环评。矿山范围及规模不变，仍由4个拐点坐标圈定，面积为0.0264km2，

开采标高为+905～+807m，设计生产规模为20万吨/年，服务年限为4.6年。项目为露天矿，采用自上而下的台阶式分层开采方式，开采台阶高度为10米，矿石开采后经工业场地破碎筛分生产线加工成碎石产品后作为建筑用石料外售。项目总投资2000万元，其中环保投资178万元。

项目已取得重庆市武隆区规划和自然资源局核发的采矿许可证，总体符合《重庆市矿产资源总体规划（2016~2020年）》和《重庆市建筑石料用灰岩资源开发布局方案规划》及其规划环评相关要求。

在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态保护措施后，项目的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意重庆智力环境开发策划咨询有限公司（社会信用代码：915001036220691844）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实废气污染治理措施。施工期：加强施工扬尘控制，采用洒水等防尘措施，减轻对周边环境影响。运营期：采区采取微差爆破、湿式作业、湿棕垫覆盖爆破、边开采边复垦、矿区及道路洒水抑尘、硬化矿区道路、定期冲洗运输车辆等措施；产品堆料场布置在封闭的厂房内，并设喷雾洒水装置；所有破碎筛分生产线均置于封闭的彩钢棚厂房内，颚式破碎机进料口三面封闭，并设喷雾洒水降尘装置，采用湿式作业。在颚式破碎机出料口以及锤式反击破碎机、整形制砂机、振动筛的进出料口均设置集气罩收集破碎筛分粉尘。其中颚式破碎机、锤式反击破碎机设置1套布袋除尘装置（1#布袋除尘器）；1#~4#二级筛分机设置1套布袋除尘装置（2#布袋除尘器）；三级整形破碎机及5#筛分机设置1套布袋除尘装置（3#布袋除尘器）。粉尘进行收集处理达《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过15m高的排气筒排放排放。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期：施工废水经隔油沉淀处理后回用和洒水抑尘，不外排。运营期：项目四周设置截排水沟，初期雨水经沉砂池处理后回用于矿区洒水降尘，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期：合理安排施工时间，合理布置施工机械，尽量避免夜间施工。运营期：严控炸药量，合理安排爆破时间；选用低噪声先进设备，合理布局设备，通过减振、隔声、消声等措施防治噪声污染；禁止夜间进行开采加工，合理安排运输时间，加强运输车辆管理，禁止鸣笛，控制车速；加强运输道路的日常维护。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）依法处置固体废物。表层土、废土石及时运送至排土场分区暂存；采取“边开采、边恢复”的作业方式，后期开采的剥离物运至开采后形成的裸露平台，覆土复垦。布袋除尘器产生的除尘灰作为石粉产品外卖；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置；废矿物油等危险废物暂存于危险废物暂存间内，并委托有危险废物处理资质的单位处置，危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求，转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（原国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。

（五）强化环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各项风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案报区生态环境保护综合行政执法部门备案，定期开展环境应急演练，配备相应的应急物资。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）做好生态保护措施。严格落实水土保持措施，减少水土流失；剥离表土集中堆存，用于后期生态恢复绿化用土；采取边开采边恢复治理的措施，及时对已开采完的台阶进行植被恢复。严格落实矿山生态环境保护措施，按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》( HJ651-2013)和矿山恢复治理方案的要求及时进行矿山生态恢复治理。

（七）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

（八）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2022年3月10日

抄 送：重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、重庆智力环境开发策划咨询有限公司。