# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2024〕2号

重庆成世建筑垃圾处理有限公司：

你公司报送的武隆区建筑垃圾资源化利用厂（项目代码：2309-500156-04-05-295107）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司编写的《武隆区建筑垃圾资源化利用厂项目环境影响报告表》结论及其提出的环境保护措施。

二、项目的主要建设内容和建设规模：项目位于重庆市武隆区羊角街道五龙村五组，项目拟建一栋生产厂房，并于生产厂房布置重力分拣生产线一条，建筑装修垃圾破碎筛分生产线一条，再生透水砖成型生产线一条，干拌砂浆生产线一条。项目总投资1000万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资的3%。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

生活污水经化粪池处理后交由周边农户综合利用。设置一座三级沉淀池，项目生产废水、运输车辆清洗废水和初期雨水收集至沉淀系统处理，上清液回用生产，沉砂作为原料回用生产。

（二）严格落实废气污染防治措施。

本项目成品堆场及原料堆场在封闭厂房中，且厂房内设置喷雾系统减少堆场粉尘；项目厂区采取洒水抑尘、定期对地面冲洗减少运输车辆扬尘；生产过程中采用配套的密闭皮带运输并喷雾除尘减少生产过程中产生的少量粉尘；在厂房上方设置喷雾装置降低装卸粉尘；于给料机、筛分机、破碎机进出口，投料、搅拌、震动成型阶段均设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放，执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域排放标准；搅拌主机进行全封闭，搅拌主机产生的粉尘经负压抽风废气管道收集后进入1套脉冲式布袋除尘器处理后通过搅拌机顶部无组织排放；项目筒仓、储罐仓顶部均设置有仓顶除尘器，各粉料筒仓、储罐粉尘经仓顶除尘器处理后无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

运营期间选用低噪声生产设备，加强绿化，进行隔声、合理布局。做好周边居民协调工作，避免环保纠纷。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

设置一般工业固废暂存区，占地面积约30m2，用于堆存沉淀池沉砂、布袋除尘器收集的粉尘、重力分拣生产线中的一般工业固废、不合格的透水砖，定期送垃圾焚烧发电厂或废品回收站处置，沉淀池沉砂、布袋除尘器收集的粉尘和不合格的透水砖定期回用生产。设置1间危废暂存间，占地面积约30m2，用于分类暂存废油类物质及废弃的含油抹布、劳保用品等，危废间做“四防”处理，并做好各类标识，定期送由资质单位清运处置。生活垃圾收集后交由环卫部门进行清运。

（五）严格落实环境风险防范措施。

认真落实环境影响报告表提出的各项风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，配备相应的应急物资。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2024年1月9日

抄  送：重庆市武隆区人民政府羊角街道办事处、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、重庆港力环保股份有限公司。